## Slide 1
01
考点解读
02
03
04
考点梳理
真题剖析
实战提分
  第一部分 考点全面复习
  第28讲 探究电流与电压、电阻的关系
直击实验
05

## Slide 2
01
考点解读

## Slide 4
02
考点梳理

## Slide 5
知识点1 电流与电压、电阻的关系
1.探究电流与电压的关系
(1)结论：在电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成 .
(2) I—U图像：一条过原点的斜线(正比例函数)。
2.探究电流和电阻的关系
(1)结论：在电压一定时，导体中的电流与电阻大小成 。
(2)R—I图像：反比例函数。
知识点2 欧姆定律
1.欧姆定律内容：导体中的电流，跟导体两端的电压成 ，跟导体的电阻成 。
正比
反比
正比
反比

## Slide 6
2.公式： ; 变形式 、 。
对公式的理解：
①公式中的I、U 和R 必须是在同一段电路中；
②已知任意两个量就可求另一个量； ③计算时单位要统一；
④变形式R＝U/I只能用于计算电阻，不能说明电阻跟电压成正比，跟电流成反比，对于同一导体其电阻是不变的。
3.欧姆定律的应用：
同一个电阻，电压与电流的比值 ；若加在这个电阻两端的电压增大时，通过的电流也 ；电阻阻值 ，电阻与电流和电压的大小 。
U=IR
一定
增大
不变
无关

## Slide 7
03
真题剖析

## Slide 8
例2 (2018·安徽)如图28-2所示的 电路中,电源电压保持不变,闭合开关,在保证 电路元件安全的前提下,向左移动变阻器的滑 片。在移动滑片的过程中,下列说法正确的是 ( )
D
A.电流表的示数变大,电压表的示数变大
B. 电流表的示数变小,电压表的示数变大
C. 电流表的示数变小,电压表的示数变小
D.电流表的示数变大,电压表的示数变小
【解析】由电路图可知,R1与R2串联,电 压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流。当滑片P向左移动的过程中,变阻器接入电路中的电阻变小,电路的总电阻变小,由 I=UR可知,电路中的电流变大,即电流表的示数变大;由U=IR 可知,R1两端的电压变大, 因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以 R2两端的电压变小,即电压表的示数变小。 故选D。

## Slide 9
方法指导: ———滑动变阻器引起的动态电路分析

## Slide 10
方法指导: 对于电路类型题,解题步骤如 下:①明确开关的通断;②判断电路的连接;③ 判断电表的测量对象;④结合题目的条件进行 解答。
例3.（2020.百色）如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关S1，电压表和电流表有示数，接着再闭合开关S2，下列说法正确的是（ ）
A.电压表示数不变
B.电流表示数变小
C.电压表和电流表示数的比值不变
D.电压表和电流表示数的乘积变小
解析：S1闭合S2断开， R1 R2串联，电压表测U1，电流表测电路电流；S1S2闭合, R2被短路，R总变小,电流表示数变大，此时电压表测电源电压，电压表示数变大，电压表和电流表示数的乘积变大；
闭合开关S2前后电压表和电流表示数的比值均为定值电阻R1的阻值，故不变. 故选C
C
方法指导: 对于电路类型题,解题步骤如下:①明确开关的通断;②判断电路的连接;③ 判断电表的测量对象;④结合题目的条件进行解答。

## Slide 11
04
实战提分

## Slide 12
5.(2018·广西北部湾四市)如图28-10 所示电路,电源电压保持不变,开关S闭合后, 再闭合开关S1时,发生变化的是( )
C
A.灯L的亮度
B.电压表V的示数
C.电流表A的示数
D.电流表A1的示数

## Slide 13
6. （2020·河池）如图所示为某学生实验小组设计的电路，电源电压和灯泡的电阻始终保持不变。闭合开关S，在确保电路安全的情况下，向右移动滑动变阻器滑片P的过程中，下列说法正确的是（ ）
A. 电压表V1的示数变大
B. 电流表A的示数变小
C. 电压表V1与V2的示数之和变小
D. 若电压表V1突然短路，则小灯泡变亮
A

## Slide 14
B

## Slide 15
拓展提升1.（2020·广西北部湾四市）如图所示是某简易煤气检测电路，其中Q为气敏元件，其阻值随煤气浓度的升高而减小｡若输出信号的仪表选用电压表或电流表，闭合开关S，当煤气浓度升高时，要求仪表的示数増大，则（ ）
A.选用电压表接在a､b之间 B. 选用电压表接在b､c之间
C. 选用电流表接 b､c之间 D. 选用电流表接在a､c之间
A

## Slide 16
拓展提升2.（2020·贵港）如图所示，保持电源电压不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从中点向左移动，下列说法正确的是（ ）
A. 在甲图中，电压表V示数不变，电流表A1、A2示数均变大
B. 在甲图中，电流表A1示数变小，电压表V、电流表A2示数均不变
C. 在乙图中，电压表V1示数不变，电流表A、电压表V2示数均变小
D. 在乙图中，电压表V2示数变大，电流表A示数变小，电压表V1示数不变
D

## Slide 17
拓展提升3.(2021·广西贵港)如图28-18甲所 示的电路,电源电压恒定,滑动变阻器R上标 有“20Ω 1A”的字样,R2=6Ω,两电表量程 均保持不变,电路中各元件均在安全情况下工作。当闭合开关S1、断开S2,滑片P 移动到某 一位置时,电流表和电压表指针的位置如图 28-18乙所示;当同时闭合开关S1、S2,滑动 变阻器接入电路的阻值不变,此时电流表指针刚好达到所选量程的最大刻度值处。则R1 的阻值是 Ω,电源电压是 V。
7
7.2

## Slide 18
05
直击实验

## Slide 19
实验1 探究电流与电压、电阻的关系
【设计和进行实验】
1．实验电路图
2．连接电路时的注意事项
(1)开关 ；
(2)滑动变阻器的连接方式为 ，
且滑片移至阻值最 处；
(3)电流表 在电路中，电压表 在电阻两端．
3．滑动变阻器的作用： 、改变电路中的 和定值电阻两端的 .
4．控制变量法的应用:控制定值电阻的阻值不变，移动滑动变阻器的滑片，改变定值电阻两端的 ．
断开
串联
大
串联
并联
保护电路
电流
电压
电压

## Slide 20
实验1 探究电流与电压的关系
【交流与反思】
5．电路故障判断及分析：闭合开关，若电流表无示数，电压表有示数，则与电压表并联的电阻发生_____.
6．换用不同阻值的电阻和多次移动滑动变阻器滑片进行实验的目的是：保证实验规律具有普遍性和正确性．
【实验评估与改进】
7．实验中不能用小灯泡代替定值电阻的原因是_________________________.
【实验方案拓展】
8．利用该实验器材还可以完成测电阻等实验．
实验结论：在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成 ；在电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成 .
断路
灯泡电阻会受温度影响
正比
反比

## Slide 21
实验2 探究电流与电阻的关系
(除以下命题点外，其他与实验一相同)
【设计和进行实验】
1.滑动变阻器的作用：
①保护电路； ②控制不同电阻两端的电压保持不变
2. 控制变量法的应用(换用不同阻值的电阻，通过调节滑动变阻器滑片来保持电阻两端电压不变)
3. 滑动变阻器规格选取：最大阻值的确定(根据 确定)
4. 更换大阻值定值电阻后，滑片移动方向的判断(移动方向应使滑动变阻器接入电路中的阻值变大，电压表的示数始终保持不变)

## Slide 22
实验巩固 拓展2.(2020·广西梧州)小华在“探究电流 与电阻关系”的实验中,准备了以下器材:电源 (电压恒为3V),电流表、电压表各一个,开关 一个,五个定值电阻(5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、 25Ω),两个滑动变阻器(规格分别为“10Ω 1A”的R1 和“15Ω 1A”的R2),导线若干, 设计了如图28-20甲所示的电路图。
(1)连接电路时,开关应 ,电压表应选用的量程是 (选
填“0~3 V”或“0~15V”),连接好电路后,他检查电路 时发现
电压表、电流表位置互换了,若此时闭 合开关,电流表 (选
填“会”或“不 会”)被烧坏。
(2)正确连好电路后,闭合开关前要将滑动变阻器的滑片P 移到阻值最 处,
闭合开关发现电流表无示数,电压表示数接近电源电压,移动滑动变阻器的滑片P,电 流表、电压表示数均无变化,则故障可能是定值电阻R (选填“短路”或“断路”)。
(3)排除故障后,多次改变R 的阻值,调节滑动变阻器的滑片P,使电压表示数保持不变,记下电流表的示数,画出如图28-20乙 所示的电流I 随电阻R 变化的图像,由图像可以得出结论:
。
(4)上述实验所选用的滑动变阻器是 (选填“R1”或“R2”)。 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋
0~3 V
断开
不会
大
断路
当电压一定时，电流与电阻成反比
R2

## Slide 23
01
考点解读
02
03
04
考点梳理
真题剖析
实战提分
  第一部分 考点全面复习
  第29讲 欧姆定律及其应用 电阻的测量
直击实验
05

## Slide 24
01
考点解读

## Slide 26
02
考点梳理

## Slide 27
知识点1 欧姆定律在串、并联电路中的应用
①电阻的串联：
串联电路的总电阻 任一个分电阻，导体的串联相当于增加了导体的长度。
串联电路的总电阻等于各串联电阻之和，即R＝R1＋R2。
②电阻的并联：
并联电路的总电阻 任一个分电阻，导体的并联相当于增大了导体的横截面积。
并联电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和，即
大于
小于

## Slide 28
串联电路和并联电路的特点

## Slide 29
03
真题剖析

## Slide 30
例 (2020·广西河 池)如图29-1所示的电 路中,电源电压不变,定值 电阻R1=10Ω,滑动变阻 器R2标有“50Ω 1A”的 字样,电压表的量程为0~3V,电流表的量程 为0~0.6A。当闭合开关S,P 位于R2的某一位置时,电压表示数为3V,电流表示数为 0.4 A,则流过滑动变阻器R2 的 电流为 ;为确保电路的安全,R2的取值范围是 。
10~50Ω
【解析】分析电路可知,R1和滑动变阻器 R2是并联的,电流表测量干路电流,电压表测量电源电压。通过R1的电流:I1=U1/R=130V/10Ω =0.3A 则通过R2的电流:I2=I-I1=0.4 A-0.3A=0.1A。 因为电压表的量程为0~3V,电流表的 量程为0~0.6A,为确保电路的安全,电路中 的电流不能超过0.6A(由前面的分析知道, 电源电压没有超过电压表量程,故此处只
要考虑电流表的安全即可),即 代 入数据解得R2≥10Ω。
故R2的取值范围是 10~50Ω。
0.1A
方法指导: 解答极值、范围问题的一般思 路是先明确各开关的状态以及所对应的电路 连接方式;再明确滑动变阻器滑片在特殊位置 时的阻值;最后找到最值问题对应的条件(在 什么条件下出现最值)。注意,该类型题要考虑到保护电表和用电器。

## Slide 31
04
实战提分

## Slide 32
4.(2020·河南)如图29-6所示电路,电 阻R0为6Ω,电源电压不变。把“6V 3W” 的小灯泡接在A、B 间,C、D 间接电流表,闭 合开关 S,小灯泡正常发光,则电源电压为
V,电流表的示数为 A。如果把 这个小灯泡接在C、D 间,A、B 间接电压表, 闭合开关S,若灯丝电阻与正常发光时相同, 则电压表的示数为 V。
6
1.5
2

## Slide 33
拓展提升4.(2019·广西柳 州)如图29-10所示, 电 路 中 的 电 压 表 有 “0~3V”和“0~15V” 两 个 量 程,电 流 表 有 “0~0.6 A”和 “0~ 3A”两个量程。闭合开关S,将滑片P 从左 向右移动到某位置时,电压表、电流表示数分别为2.5V和0.3A;继续向右移动滑片P到另一位置,电压表指针指在满偏的1/3,电流表指针指在满偏的1/4,则此时电流表示数为 A,该电源的电压为 V。
0.15
7.5

## Slide 34
05
直击实验

## Slide 35
【设计和进行实验】
1．实验原理： .
2．实验电路图
3. 连接电路时的注意事项：
①开关要断开； ②滑动变阻器的滑片移到最大阻值处
4. 电压表或电流表的使用和读数
电表异常偏转判断：①反向偏转：正、负接线柱________.
②正向偏转幅度过小：量程选择________.
③正向偏转到达右边没有刻度处：量程选择________.
5. 滑动变阻器的作用：①保护电路；②改变待测电阻两端的电压
实验1 测量定值电阻的阻值
接反了
太大
太小

## Slide 36
实验1 测量定值电阻的阻值
6. 电路故障分析：闭合开关，若电流表无示数，电压表有示数，则与电压表并联的电阻断路.
7. 多次测量的目的(求平均值减小实验误差)
8. 特殊方法测电阻
9.分析数据和现象，总结结论电阻的计算
10.交流与反思：本实验装置还可用来探究的实验(探究电流与电压的关系)

## Slide 37
实验2 测量小灯泡的阻值
【设计和进行实验】
1. 实验电路图与实物图
2. 电压表量程的选取
3. 使小灯泡正常发光的操作(移动滑片使电压表示数等于小灯泡的额定电压)
4. 多次测量的目的(探究小灯泡电阻与温度的关系)
5.分析数据和现象，总结结论电阻的计算(U－I图像中找小灯泡正常发光时的电流值)
6.交流与反思：温度对小灯泡电阻的影响(小灯泡的电阻随温度的升高而增大)
7. 本实验装置还可用来探究的实验(测小灯泡的电功率)
(除以下命题点外，其他与实验三相同)

## Slide 40
实验巩固 拓展5.(2021·广西百色)在测量未知阻值R 的实验中,小明设计了实验电路并进行连接, 如图29-13甲所示。
(1)在连接电路时,开关应处于 状态。
(2)图29-13甲是小明接好的实物连接 图,其中有一条
导线连接错误,该导线是第 条(从图中选填导线序号);
(3)改正错误后再进行实验,实验前应将滑动变阻器的
滑片P 移到最 (选 填“左”或“右”)端。
小明闭合开关S,发现电 流表无示数,电压表的示数较大,
则电路故障 可能是 。
(4)排除故障后,闭合开关S,移动滑动变 阻器的滑片P,当
电压表示数为2.4V时,电 流表示数如图29-13乙所示,则
其示数为 A,未知电阻R= Ω。
左
断开
2
R断路
0.32

## Slide 41
实验巩固 拓展
(5)若实验中只有一个电压表和一个已知 阻值为 R0 的定值电阻,小明设计了如图 29-13丙所示的电路,同样可以测量未知电阻 Rx 的阻值,请将以下实验步骤补充完整:
①闭合开关S、断开开关S1,用电压表测 出待测电阻Rx 两端的电压为U1;
② ,记下此时电压表读数为U;
③请写出未知电阻R 阻值表达式:
Rx = (用U、U1 和R0 表示)。
闭合开关S、S1
(U1R0)/(U-U1)